## Slide 1: Βέλτιστος Προγραμματισμός της Λειτουργίας των Μπαταριών των Prosumers για Εξοικονόμηση και Συμμετοχή στις Peer-to-Peer Αγορές
Βασιλειος Γ. Καμπουρακης
Επιβλέπων καθηγητής: Κορρεσ Γεωργιος
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Αθήνα, Μάρτιος 2023
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

## Slide 2: Agenda
Εισαγωγή
Peer-to-Peer Αγορές
Στόχοι
Θεωρητικό Υποβαθρο
Μαθηματική Διατύπωση Προβλήματος
Επίλυση και Αποτελέσματα
Συμπεράσματα
Μελλοντικές Επεκτάσεις
Q&A

## Slide 3
Ας Ξεκινήσουμε!!

## Slide 4: Εισαγωγή
Παραγωγή Ενέργειας από Συμβατικούς σταθμούς Παραγωγής
Παραγωγή Ενέργειας σε Κεντρικούς σταθμούς Παραγωγής που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και μεταφορά της στα σημεία Κατανάλωσης
Απουσία μονάδων Αποθήκευσης
Για να εξασφαλιστεί η Εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, η παραγωγή ακολουθάει την ζήτηση
Παραδοσιακά Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

## Slide 5: Εισαγωγή
Παραγωγή Ενέργειας κυρίως από RES
Αποκεντροποίηση της παραγωγής-Ισχυρή Διείσδυση DES
Σημαντική παρουσία μονάδων Αποθήκευσης
Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος η ζήτηση κυνηγάει την παραγωγή μέσω των ευέλικτων φορτίων και των συστημάτων αποθήκευσης
Νέα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

## Slide 6: Εισαγωγή
Prosumers-Ευκαιρίες
Καταναλωτές που έχουν την δυνατότητα να παράγουν Ενέργεια συνήθως μέσα από μικρές μονάδες ΑΠΕ. Οι καταναλωτές αυτοί συχνά εφοδιάζονται με Συστήματα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. (BESS)
Ορισμός:
Ευκαιρίες:
Στα νέα ΣΗΕ, απλοί καταναλωτές και Prosumers μπορούν να επωφελούνται οικονομικά παρέχοντας υπηρεσίες όπως:
Στο πλαίσιο αυτό γεννιούνται και οι P2P αγορές!!!!!
Πώληση περίσσειας ενέργειας, π.χ. από DES ή EV μέσω V2G
Μείωση φορτίου αιχμής μέσω BESS ή ευέλικτα φορτία, π.χ. V1G

## Slide 8: Peer-to-Peer Αγορές
Prosumers και λοιποί συμμετέχοντες δύναται να Εμπορεύονται Ενέργεια απευθείας μεταξύ τους χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιος μεσάζοντας
Οι συναλλαγές γίνονται σε καθορισμένα χρονικά βήματα
Οι συμμετέχοντες γνωστοποιούν την ποσότητα της ενέργειας που επιθυμούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν στο επόμενο χρονικό βήμα και η αγορά εκκαθαρίζεται.
Η διαδικασία επαναλβάνεται
Το Blockchain αποτελεί τεχνολογία-κλειδί για τις P2P αγορές καθώς μέσω των έξυπνων συμβολαίων εξασφαλίζει την διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλάγων

## Slide 9: Θεωρητικό Υπόβαθρο
Η Στοχαστική Βελτιστοποίηση είναι κλάδος της μαθηματικής βελτιστοποίησης και χρησιμοποιείται για να βρεθεί η βέλτιστη λύση από ένα σύνολο πιθανών λύσεων υπο συνθήκες αβεβαιότητας.
Στοχαστική Βελτιστοποίηση
Ορισμός:
Επίλυση και Σημασία Σεναρίων:
Συχνά για την επίλυση στοχαστικών προβλημάτων κατασκευάζονται σενάρια μέσω διαφόρων τεχνικών, όπως η τεχνική Monte Carlo και τα σενάρια αυτά χρησιμοποιούνται για προσομοιώσουν την αβεβαιότητα στο πρόβλημα. Το πλήθος και η ποιότητα των σεναρίων διαδραματίζει καίριο ρόλο για την ποιότητα της λύσης μας.

## Slide 10: Θεωρητικό Υπόβαθρο
Χρονοσειρές και Μοντέλα Πρόβλεψης
Τι είναι Χρονοσειρά;
Ένα απλό παράδειγμα χρονοσειράς είναι το ωριαίο ηλεκτρικό φορτίο ενός σπιτιού. Οι χρονοσειρές είναι ακολουθίες δεδομένων που αποτελούνται από παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί με συγκεκριμένη συχνότητα.
Συχνά μας ενδιαφέρει να προβλέψουμε πως θα κινηθούν κάποια δεδομένα χρονοσειρών και για αυτό καταφεύγουμε στα μοντέλα πρόβλεψης΄. Τα μοντέλα αυτά είναι συνήθως γραμμικά. Πιο γνωστά τέτοια μοντέλα είναι τα AR,MA, ARMA, ARIMA, SARIMA και SARIMAX.
Μοντέλα Πρόβλεψης Χρονοσειρών
Παράδειγμα Χρονοσειράς

## Slide 11: Θεωρητικό Υπόβαθρο
Συνάρτηση Οριακής Χρησιμότητας (Marginal Utility Function)
Στις επιστήμες των οικονομικών:
Στον χώρο της Ενέργειας:
Μέτρο της επιθυμίας ενός Decision Maker να αγοράσει ή να πουλήσει ενέργεια ανάλογα με τη τιμή.
Εκφράζει την πρόσθετη ικανοποίηση (Utility) που αποκομίζει ένας καταναλωτής από την κατανάλωση μιας ακόμη μονάδας ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.

## Slide 12: Στόχοι της Εργασίας
Ανάδειξη του οικονομικού οφέλους που δύναται να προκύψει από την χρήση οικιακών μπαταριών για τους Prosumers
Προσδιορισμός της Βέλτιστης Στρατηγικής αγοράς και πώλησης ενέργειας μέσω της επίλυσης ενός Στοχαστικού Προβλήματος Βελτιστοποίησης
Κατασκευή Συνάρτησης Οριακής Χρησιμότητας που θα χρησιμοποιηθεί από τον Prosumer για να εκφράσει την επιθυμία του να πουλήσει ή να αγοράσει ενέργεια, ανάλογα με την τιμή της ενέργειας αυτής

## Slide 13: Μαθηματική Διατύπωση
Επειδή η απευθείας κατάστρωση και επίλυση του Στοχαστικού Προβλήματος είναι ιδιαίτερα περίπλοκη καταστρώνουμε αρχικά ένα Ντετερμινιστικό πρόβλημα βελτιστοποίησης, κάνοντας τις παρακάτω παραδοχές:
Ντετερμινιστικό Πρόβλημα-Παραδοχές
H λύση του προβλήματος μας δίνει την συμπεριφορά φόρτισης και εκφόρτισης που πρέπει να ακολουθηθεί για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος του Prosumer. Με αυτόν τον τρόπο:
Έχουμε πλήρη επίγνωση του Φορτίου
Η ενέργεια αγοράζεται από έναν κεντρικό πάροχο και δεν υπάρχει συμμετοχή σε κάποια P2P αγορά
Μπορούν να αναδειχθούν τα οικονομικά οφέλη που εμφανίζονται για τους Prosumer όταν εφοδιάζονται με BESS
Η κατανόηση του προβλήματος γίνεται ευκολότερη καθώς το ντετερμινιστικό είναι σημαντικά πιο απλό από το στοχαστικό πρόβλημα

## Slide 14: Μαθηματική Διατύπωση
Ντετερμινιστικό Πρόβλημα-Εξισώσεις
Αντικειμενική Συνάρτηση:
Περιορισμοί:
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)

## Slide 15: Μαθηματική Διατύπωση
Εν συνεχεία καταστρώνουμε το Στοχαστικό Πρόβλημα, σε αυτήν την περίπτωση:
Το φορτίο είναι άγνωστο
Ο Prosumer συμμετέχει στην P2P αγορά και αγοράζει ενέργεια σε τιμή
O Prosumer εξασφαλίζει όποια mismatches με χρήση ενός retailer
Στοχαστικό Πρόβλημα
Αντικειμενική Συνάρτηση:

## Slide 16: Μαθηματική Διατύπωση
Στοχαστικό Πρόβλημα
Περιορισμοί:
(1)
(2)
(5)
(6)
(8)
(10)
0

## Slide 17: Αποτελέσματα
Δεδομένα Εισόδου
Τιμή Ενέργειας: Χρησιμοποιήθηκαν Πραγματικές Τιμές από την DAM.
Χαρακτηριστικά Μπαταρίας:
Παράμετρος | Τιμή
 | 13 kWh
 | 1,3kWh
 | 0.9
 | 7kW
Παράμετρος | Τιμή
 | 13 kWh
 | 1,3kWh
 | 0.9
 | 7kW
Φορτίο: Ανώνυμο δείγμα ιστορικών πραγματικών δεδομένων, από ευρωπαϊκά έργα του Εργαστηρίου

## Slide 18: Αποτελέσματα
Η μεθοδολογία μας περιλαμβάνει 5 σημαντικά σημεία:
Επίλυση Ντετερμινιστικού
Κατασκευή Μοντέλου Πρόβλεψης Χρονοσειρών
Επίλυση στοχαστικού προβλήματος
Σύγκριση με Realization
Σχολιασμός Αποτελεσμάτων
Βήματα Επίλυσης

## Slide 19: Αποτελέσματα
Καταρχάς παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις του φορτίου και της τιμής για το εικοσιτετράωρο που μελετάμε, όπως αναφέρθηκε το φορτίο θεωρείται δεδομένο σε αυτό το σημείο.
Ντετερμινιστικό Πρόβλημα

## Slide 20: Αποτελέσματα
Ή επίλυση του προβλήματος δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα, είναι προφανές ότι η χρήση μπαταριάς οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση.
Ντετερμινιστικό Πρόβλημα

## Slide 21: Αποτελέσματα
Κατασκευή Σεναρίων
τ
Επιλογή Μοντέλου Πρόβλεψης Χρονοσειρών
Δεδομένα Παρουσιάζουν Εποχικότητα
Ιστορικά Δεδομένα Φορτίου
Επιλέγουμε SARIMA

## Slide 22: Αποτελέσματα
Το μοντέλο κατασκευάζεται και εκπαιδεύεται σε ιστορικά δεδομένα
Η επιλογή των παραμέτρων γίνεται με βοήθεια του κριτηρίου AIC.
Κατασκευή και Αξιολόγηση Μοντέλου Πρόβλεψης Χρονοσειρών
Διαγράμματα Αξιολόγησης
Residuals κανονικά κατανεμημένα
Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση σε διαφορετικές υστερήσεις

## Slide 23: Αποτελέσματα
Κατασκευή Σεναρίων
Στο δίπλα διάγραμμα φαίνεται:
το φορτίο όπως πραγματικά κινήθηκε εκείνη την μέρα
10 σενάρια που κατασκευάστηκαν από το μοντέλο μας
95% διάστημα εμπιστοσύνης

## Slide 24: Αποτελέσματα
Επίλυση Προβλήματος και Κατασκευή MUF
Αλγόριθμος Κατασκευής MUF
Έπιλέγπουμε που μας ενδιαφέρει
αποφασίζεται ένα πλήθος σεναρίων
το στοχαστικό πρόβλημα επιλύεται για διαφορετικές τιμές τις παραμέτρου
η μεταβλητή απόφασης, , καταγράφεται σε κάθε επίλυση
τα ζεύγη τιμών (, ) συνδυάζονται
δημιουργείται η συνάρτηση οριακής χρησιμότητας

## Slide 25: Αποτελέσματα
Κάθε σημείο είναι η λύση του στοχαστικού προβλήματος βελτιστοποίησης αλλά θεωρώντας διαφορετική τιμή στην P2P αγορά.
Συναρτήσεις Οριακής Χρησιμότητας και παράγοντες που τις επηρεάζουν
Η MUF είναι χρήσιμο εργαλείο γιατί:
Δίνει βέλτιστη στρατηγική αγοράς/πώλησης
Δείχνει την ευαισθησία του Prosumer ως προς την τιμή της αγοράς
Σύμβαση: Αρνητική τιμή Ενέργειας σημαίνει ότι ο Prosumer πουλάει και θετική ότι αγοράζει.
Κάθε σημείο έχει προκύψει από την λύση του αντίστοιχου SOP.

## Slide 26: Αποτελέσματα
Συναρτήσεις Οριακής Χρησιμότητας και παράγοντες που τις επηρεάζουν
Στο πλαίσιο της διπλωματικής μας ενδιαφέρει να δούμε και πως μεταβάλλεται η επιθυμία του Prosumer και άρα το σχήμα της MUF όταν μεταβάλλονται κάποιοι παράγοντες, εξετάζουμε την ευαισθησία ως προς:
Την χρονική στιγμή της ημέρας την οποία εξετάζουμε
Την αρχική φόρτιση της μπαταρίας
Την ύπαρξη tariff στην εισαγόμενη ενέργεια
Για τον λόγο αυτό, σχεδιάζουμε MUFs για διαφορετικές χρονικές στιγμές του εικοσιτετράωρου που εξετάζουμε, για διαφορετικές αρχικές φόρτισης της μπαταρίας και για τις περιπτώσεις που υπάρχουν και δεν υπάρχουν tariffs αντίστοιχα

## Slide 27: Αποτελέσματα
Ευαισθησία ως προς ώρα της ημέρας
Και στις τρείς παραπάνω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται ταρίφες
η αρχική φόρτιση είναι 1 kWh
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στην μεσαία εικόνα

## Slide 28: Αποτελέσματα
Ευαισθησία ως προς αρχική φόρτιση μπαταρίας
Και στις τρείς παραπάνω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται ταρίφες
το χρονικό βήμα που εξετάζουμε είναι το ίδιο
εν γένει όσο η φόρτιση μεγαλώνει τόσο πιο πολύ ο Prosumer τείνει να θέλει να πουλήσει ενέργεια.

## Slide 29: Αποτελέσματα
Ευαισθησίας ως προς ύπαρξη ή απουσία ταρίφας
Η χρονική στιγμή της ημέρας είναι ίδια
Η αρχική φόρτιση είναι ίδια
Βλέπουμε πως σε αυτό το παράδειγμα η ύπαρξη ταρίφας επηρεάζει σημαντικά

## Slide 30: Αποτελέσματα
Αξιολόγηση Μοντέλου-Σύγκριση με Realization
Για να πάρει κανείς την πραγματικά βέλτιστη απόφαση αγοράς ή πώλησης ενέργειας θα πρέπει να γνωρίζει το φορτίο που στην πράξη είναι άγνωστο, ωστόσο στην περίπτωση που εξετάζουμε καθώς τα δεδομένα είναι ιστορικά έχουμε το realization οπότε επιλύουμε το ντετερμινιστικό πρόβλημα, βλέπουμε την MUF που θα είχαμε εάν γνωρίζαμε το φορτίο εκ των προτέρων και το συγκρίνουμε με το δικό μας Forecast. Είναι φανερό ότι οι δύο συναρτήσεις δε διαφέρουν σημαντικά!

## Slide 31: Αποτελέσματα
Αξιολόγηση Μοντέλου-Σύγκριση με Realization
Το ποσοστιαίο σφάλμα είναι επίσης αρκετά χαμηλό και σταθερό!

## Slide 32: Συμπεράσματα
Μεγάλο Οικονομικό όφελος δύναται να προκύψει για τους Prosumer που εφοδιάζονται με συστήματα αποθήκευσης.
Η προθυμία του Prosumer που εξετάζουμε να εμπορευτεί ενέργεια στην P2P αγορά επηρεάζεται κυρίως από την αρχική φόρτιση της μπαταρίας, την ώρα του εικοσιτετράωρου και την ύπαρξη ή απουσία ταρίφας.
Ή MUF που κατασκευάστηκε με λύση στοχαστικού προβλήματος ήταν πολύ κοντά με αυτή που προέκυψε από το realization, συνεπώς το σύνολο σεναρίων που κατασκευάσαμε και το στοχαστικό πρόβλημα που επιλύσαμε πετυχαίνει καλή εκτίμηση.
Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα είναι πως στις περισσότερες MUF δεν βλέπουμε σημαντικές αλλαγές στην προθυμία του Prosumer όταν αλλάζει η τιμή στην P2P αγορά, οι αποφάσεις του δηλαδή δεν

## Slide 33: Μελλοντικές Επεκτάσεις
Επίλυση προβλήματος με μεγαλύτερο πλήθος σεναρίων αξιολόγηση της επίδρασης στην ακρίβεια και τους υπολογιστικούς χρόνους
Η διαδικασία υλοποίησης την αντιστοίχισης αγοραστών και πωλητών δεν συμπεριλαμβάνετε στους στόχους της εργασίας αυτής, παρόλα αυτά πολλές φορές για τέτοιες διαδικασίες χρησιμοποιούνται γραμμικές συναρτήσεις, συνεπώς η γραμικοποίηση των Συναρτήσεων Οριακής Χρησιμότητας μπορεί να βοηθήσει στη.
Εμείς, προσομοιώσαμε την φ/β παραγωγή και το φορτίο ως μία άγνωστη μεταβλητή, το οποίο δεν είναι λάθος όταν το φ/β του Prosumer είναι μικρής κλίμακας όπως θεωρήσαμε, αλλά για μεγαλύτερα συστήματα θα είχε ενδιαφέρον να κατασκευαστούν χωριστά μοντέλα πρόβλεψης και να μετρηθεί η ακρίβεια τους
Στο υπό εξέταση σύστημα θα είχε ενδιαφέρον να προστεθούν και επιπλέον ευελιξίες όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

## Slide 34
Σας Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!

## Slide 35
Ερωτήσεις;;